# 服务器上架部署指南

### 一、设备调试

1. 检查设备无损坏，连接电源线，请勿连接除电源线、网线之外的硬件设备

2. 将网线连接至设备管理网口并连接本地电脑，不可直连显示器键鼠操作

3. 设备的管理口 IP 为 192.168.0.101，可将测试用本地电脑 IP 改为 192.168.0.100，子网掩码改为 255.255.255.0，本地电脑 IP 确保跟设备在同一网段即可

4. 通过 chrome 浏览器，访问 http://192.168.0.101/admin/login，进入设备后台管理登录

界面

- 输入提供的账户名以及密码，点击登录按钮登陆进入控制面板该页面可以查看服务器启动时长、引擎版本、CPU 内存等软硬件信息。

6. 等待机器运行 5 分钟左右。过程中内存会不断上升，等到内存稳定之后可以进行发票识别测试，内存稳定在 11-12GB。

7. 点击左侧菜单栏中的测试，分别进行单票以及多票识别的测试。

7.1 单票识别

选择多票识别，上传一张在支持范围内的单张发票图片，等待返回识别结果，正常返回即服务正常；

7.2 多票识别

选择单票识别，上传一张在支持范围内的多票单图，等待返回识别结果，正常返回即服务正常；

8. 发票测试完成后，点击左侧菜单栏中的系统设置，部署只需修改静态 IP。

8.1 使用静态 IP 配置类型选择静态，输入内容指定的 IP 以及子网掩码等信息，点击修改，等待左上角弹出 success 字样的提示，点击左侧菜单栏的重启服务器，等待重启完成之后在次进入该页面，下方网络会显示自动分配 IP 以及子网掩码等信息

9. 将网线连接至服务网口并连接测试用电脑，将测试用电脑 IP 改为与设备已配置的内网IP 处于同一网段的网络配置。

10. 通过浏览器，在网址栏输入设备指定的内网 IP，登录后台管理界面。

11. 进入控制面板，等待机器运行 5min 左右，待服务稳定，同上。

12. 点击左侧菜单栏中的测试，分别进行单票以及多票识别的测试

13. 测试完毕之后长按电源关机，拔掉电源，可以进行上架

### 二、设备上架

1. 塔式服务器上架，可用承板侧放，占 4U 空间，使用服务口网口连接网络；

2. 连接电源、网线，按开机键启动设备；

3. 在内网电脑上，通过浏览器打开设备 IP，登录后台重复上述测试流程；

4. 测试成功后进行产品对接；

### 三、其他

1. API 文档

点击后台 API 文档打开 API 文档，查询接口等信息便于对接；

2. 账户

2.1 充值

点击充值按钮，在弹出的充值框中填入提供的充值码，点击提交，充值成功；充值

码通过提供给厂商设备 ID 生成；

2.2 在余额可以查看使用与剩余金额

2.3 账户页面下方可以查看充值记录

3. 修改密码

点击修改密码，输入旧密码以及新密码点击修改，等待弹出 success 的提示即为修改成

功；